Załącznik  nr 1B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

W Załączniku nr 1 B do SIWZ w kolumnie „Wartość oferowanego przez wykonawcę parametru technicznego i potwierdzenie przez wykonawcę cechy funkcjonalnej” wykonawca potwierdza posiadanie przez oferowany produkt wymaganego przez zamawiającego parametru technicznego poprzez wpisanie jego wartości oraz potwierdza  posiadanie przez oferowany produkt wymaganej przez zamawiającego cechy funkcjonalnej wpisując „TAK” albo „NIE”.

Opis ogólny:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń (elementów infrastruktury obliczeniowej) – serwera obliczeniowego, stacji roboczej pełniącej funkcję konsoli zarządzającej, oraz przełącznika sieciowego opisanych szczegółowo w dalszej części dokumentu. Wymagane jest udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego, ich warunki są opisane w dalszej części dokumentu. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wartość parametru w polu „Wymagania” jest wartością minimalną.

Opis szczegółowy:

I. Serwer obliczeniowy

Wymagana liczba sztuk – 1 (jeden).

| Nr | Informacje ogólne | Wymagania | Oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Nazwa parametru technicznego | Minimalna wartość wymaganego przez Zamawiającego parametru technicznego lub opis cechy funkcjonalnej | Wartość oferowanego przez Wykonawcę parametru technicznego lub potwierdzenie przez wykonawcę cechy funkcjonalnej |
|  | Procesor (CPU) |  |  |
|  | Rodzaj procesora | Procesor w architekturze x86_64, dedykowany przez producenta do pracy w systemach serwerowych. |  |
|  | Liczba procesorów zainstalowanych | 2 |  |
|  | Liczba rdzeni (cores) w każdym z procesorów | 20 |  |
|  | Wydajność zmiennoprzecinkowa (Floating Point Rate Result) procesorów według Standard Performance Evaluation Corporation (www.spec.org) w teście SPECrate2017_fp_base dla systemów dwuprocesorowych | 224 |  |
|  | Producent procesora | Podać |  |
|  | Model/oznaczenie katalogowe procesora | Podać |  |
|  | Pamięć RAM |  |  |
|  | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 3 TB |  |
|  | Rodzaje obsługiwanej pamięci RAM | Pamięć RAM rejestrowana (registered) w postaci modułów RDIMM oraz LRDIMM, pamięć typu DCPMM (Data Center Persistent Memory Module) |  |
|  | Obsługiwane mechanizmy zabezpieczenia pamięci RAM | Single DRAM device failure (SDDC), Memory rank sparing, Memory mirroring |  |
|  | Zainstalowana ilość pamięci RAM | 256 GB |  |
|  | Rodzaj zainstalowanej pamięci RAM | Pamięć RAM typu RDIMM o przepustowości 2933 MT/s |  |
|  | Pamięć masowa |  |  |
|  | Kontroler dyskowy | Sprzętowy kontroler RAID, tj. taki, w którym zastosowano dedykowany układ elektroniczny służący wyliczaniu sum kontrolnych (kodów parzystości) dla RAID5/6. Procesor kontrolera co najmniej dwurdzeniowy, częstotliwość taktowania co najmniej 1,2 Ghz. Wielkość pamięci cache – co najmniej 2GB. Obsługa standardu SAS 12Gb/s, obsługa rozszerzania wielkości LUNów oraz zmiana poziomu RAID w trybie online – ang. Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM). Zainstalowana bateria podtrzymująca pamięć cache lubi inny mechanizm chroniący dane w pamięci cache w wypadku zaniku zasilania. |  |
|  | Obsługiwane poziomy RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |  |
|  | Obsługa dysków twardych | Serwer musi umożliwiać instalację co najmniej 16 dysków twardych. Musi istnieć możliwość podłączania i odłączania dysków w trakcie pracy, bez konieczności wyłączania serwera lub otwierania jego obudowy (funkcjonalność hotplug). |  |
|  | Rodzaj obsługiwanych dysków, dedykowanych do pracy z oferowanym serwerem | SATA 7.2K rpm NL-SAS 7,2K rpm SAS 10K rpm SAS 15k rpm SSD Wymagana jest dostępność dysków z technologią SED (Self Encrypting Drive) dedykowanych do pracy z oferowanym serwerem, oraz ich obsługa przez serwer. |  |
|  | Zainstalowana wewnętrzna pamięć masowa | Zainstalowane 2 takie same dyski SSD o pojemności co najmniej 960 GB każdy, dedykowane przez producenta do pracy z zaoferowanym serwerem. |  |
|  | Złącza wewnętrzne |  |  |
|  | Złącza PCI Express (PCI-E) | Możliwość instalacji w serwerze co najmniej 3 kart PCI-E v.3 x8, oraz co najmniej 4 kart PCI-E v.3 x16 |  |
|  | Złącza zewnętrzne |  |  |
|  | Liczba portów USB (łącznie) | 4 |  |
|  | Liczba portów USB z przodu obudowy | 2 |  |
|  | Liczba portów USB w wersji 3.0 | 2 |  |
|  | Pozostałe złącza | 1 port szeregowy RS-232, 1 złącze VGA (D-Sub) |  |
|  | Nie jest dopuszczalne rozwiązanie, które w celu osiągnięcia wymaganej liczby portów i złącz zewnętrznych zmniejsza liczbę dostępnych złącz PCI-E | Potwierdzić |  |
|  | Interfejsy sieciowe Ethernet |  |  |
|  | Liczba interfejsów sieciowych Ethernet w standardzie 10G BaseT ze złączami RJ45 | 2 |  |
|  | Liczba interfejsów sieciowych Ethernet 1Gb BaseT ze złączami RJ45 | 2 |  |
|  | Możliwość instalacji zamiennie dedykowanych przez producenta modułów udostępniających następujące kombinacje rodzajów portów Ethernet | 4x 1Gb 2x 1Gb oraz 2x 10Gb 4x 10Gb 2x 25Gb |  |
|  | Funkcjonalność iSCSI HBA | Wbudowany sprzętowy inicjator iSCSI, z możliwością załadowania systemu operacyjnego z zewnętrznego targetu iSCSI (funkcjonalność iSCSI HBA). Wymaganie dotyczy interfejsów Ethernet 10Gb. |  |
|  | Nie jest dopuszczalne rozwiązanie, które w celu osiągnięcia wymaganej liczby portów Ethernet zmniejsza ilość dostępnych złącz PCI-E. | Potwierdzić |  |
|  | Procesory strumieniowe (GPGPU) |  |  |
|  | Producent GPGPU | Podać |  |
|  | Model/oznaczenie katalogowe GPGPU | Podać |  |
|  | Zastosowane procesory strumieniowe GPGPU muszą mieć formę modułów, instalowanych wewnątrz serwera. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w tym celu kart PCI-E | Potwierdzić |  |
|  | Liczba zastosowanych modułów/kart GPGPU | 3 |  |
|  | Zastosowane GPGPU muszą być w pełni kompatybilne z technologią CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture) | Potwierdzić |  |
|  | Zastosowane GPGPU muszą być dedykowane przez producenta do pracy w serwerach/centrach danych | Potwierdzić |  |
|  | Wszystkie zastosowane moduły/karty GPGPU muszą być tego samego typu | Potwierdzić |  |
|  | Poniższa specyfikacja dotyczy pojedynczej karty/modułu GPGPU |  |  |
|  | Wielkość pamięci RAM | 16 GB |  |
|  | Wydajność zmiennoprzecinkowa dla liczb 32 bitowych (pojedyncza precyzja) | 14 TFLOPS |  |
|  | Wydajność zmiennoprzecinkowa dla liczb 64 bitowych (podwójna precyzja) | 7 TFLOPS |  |
|  | Wydajność zmiennoprzecinkowa jednostki tensorowej (tensor core) | 112 TFLOPS |  |
|  | Liczba jednostek cieniujących (rdzeni CUDA) | 5100 |  |
|  | Liczba rdzeni tensorowych (tensor core) | 600 |  |
|  | Szerokość szyny (magistrali) pamięci RAM | 4096 bit |  |
|  | Przepustowość pamięci RAM | 900 GB/s |  |
|  | Obudowa, zasilanie, chłodzenie |  |  |
|  | Obudowa – wymagania ogólne | Obudowa dostosowana do montażu w w standardowej szafie teleinformatycznej (rack) 19”, wraz z: kompletem szyn umożliwiających montaż oraz wysuwanie serwera do celów serwisowych bez wymontowywania z szafy organizatorem kabli Ze względu na ograniczone rozmiary serwerowni Zamawiającego, ilość zajmowanego przez serwer miejsca w szafie nie może przekroczyć 2U. |  |
|  | Obudowa – wymagania dotyczące funkcjonalności i wyposażenia | Umieszczony z przodu elektroniczny panel informacyjny, umożliwiający podgląd informacji o stanie podstawowych elementów serwera (procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze). |  |
|  | Zasilanie – wymagania ogólne | Serwer musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania AC 230V. Zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia. |  |
|  | Liczba zasilaczy | 2 |  |
|  | Moc jednego zasilacza | 2000 W |  |
|  | Sprawność zasilaczy | 94% |  |
|  | Redundancja zasilaczy | Poziom redundancji „n+n” – jeżeli minimalna liczba działających zasilaczy potrzebna do działania serwera wynosi „n”, serwer musi być wyposażony w co najmniej „n+n” zasilaczy |  |
|  | Rodzaj wentylatorów | Wewnętrzne, typu hotplug – możliwe do wymiany w trakcie pracy, redundantne |  |
|  | Zarządzanie serwerem |  |  |
|  | Moduł zarządzający – wymagania ogólne | wyposażony w dedykowany interfejs Ethernet 1Gb RJ45, nie dzielony z opisanymi w sekcji „Interfejsy sieciowe Ethernet”, obsługujący protokoły 802.1q (vlan tagging), oraz IPv4, IPv6 działający niezależnie od systemu operacyjnego obsługiwany po stronie użytkownika przez przeglądarkę WWW (protokół HTTPS) oraz konsolę tekstową (protokół SSH) obsługujący protokoły IPMI 2.0, SNMP, WMI lub RESTful API jeśli moduł zarządzający nie jest zintegrowany z płytą główną, jego instalacja nie może zmniejszać ilości dostępnych złącz PCI-E. |  |
|  | Moduł zarządzający – wymagania dotyczące zdalnej konsoli | KVM over IP- zdalny dostęp do konsoli tekstowej i graficznej BIOSu oraz systemu operacyjnego w trakcie całego czasu jego pracy. Nie jest dopuszczalne spełnienie tego wymagania przez obsługę Serial over LAN. podłączanie zdalnych napędów zdalna instalacja systemu operacyjnego zdalna konfiguracja ustawień BIOS/firmware zdalne włączanie, wyłączanie i resetowanie serwera |  |
|  | Moduł zarządzający – wymagane funkcjonalności. Dopuszczalna jest realizacja wymagań opisanych w niniejszym punkcie przez oprogramowanie dedykowane przez producenta serwera do współpracy z modułem zarządzającym. W takim wypadku wymagane jest dostarczenie licencji na takowe oprogramowanie. | zdalny odczyt czujników temperatury zdalny odczyt informacji o stanie urządzeń zdalny odczyt informacji o zasilaniu i bieżącym zużyciu energii możliwość autentykacji użytkowników w oparciu o Active Directory definiowanie poziomów uprawnień użytkowników generowanie szczegółowych raportów dotyczących stanu urządzeń możliwość eksportu raportów do formatów CSV, HTML, XLS możliwość automatycznego powiadamiania administratora o zmianach sprzętowych i awariach możliwość automatycznego zgłaszania awarii do centrum serwisowego producenta zdalna aktualizacja firmware serwera możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez serwer |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Karta graficzna | Karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości co najmniej 1920x1200 pikseli z głębią koloru 32 bity. Karta graficzna powinna być zintegrowana z płytą główną, jeżeli tak nie jest, jej instalacja nie może zmniejszać ilości dostępnych złącz PCI-E. |  |
|  | Niezawodność oraz jakość wytworzenia | Wymagane są dokumenty poświadczające, że oferowany serwer jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 Wymagane są dokumenty poświadczające, że oferowany serwer posiada deklarację zgodności CE. |  |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi oraz systemami wirtualizacyjnymi (hypervisor). Nie jest wymagana instalacja systemu operacyjnego ani dostarczenie licencji na system operacyjny. | Microsoft Windows Server RedHat Enterprise Linux Microsoft Hyper-V Citrix XenServer Vmware ESX SUSE Linux Enterprise Server Canonical Ubuntu |  |
|  | Dostarczone okablowanie | 2 przewody zasilające, długość co najmniej 2m 3 przewody (patchcordy) typu skrętka UTP kategorii 6, do podłączenia interfejsów Ethernet oraz interfejsu zarządzającego, długość co najmniej 3m |  |
|  | Dokumentacja | Wymagane jest dostarczenie dokumentacji technicznej serwera w języku polskim lub angielskim. Dopuszczalne jest dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej. Wymaganie to nie ma związku z wymaganiem dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie przez zaoferowane urządzenie parametrów wymaganych przez SIWZ. |  |
|  | Inne wymagania | Ze względu na wymaganą wydajność i niezawodność rozwiązania, nie jest dopuszczalne rozwiązanie w którym osiągnięcie wymaganej liczby jakichkolwiek portów czy interfejsów jest realizowane przez moduł/urządzenie/przejściówkę korzystające z portu USB. Jeżeli korzystanie z któregokolwiek złącza, interfejsu lub funkcjonalności serwera, w szczególności funkcjonalności modułu zarządzającego, wymaga osobnej licencji, wymagane jest dostarczenia takowej wraz z serwerem. |  |

II. Konsola – stacja robocza

Wymagana liczba sztuk – 1 (jedna).

| Nr | Informacje ogólne | Wymagania | Oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Nazwa parametru technicznego | Minimalna wartość wymaganego przez Zamawiającego parametru technicznego | Wartość oferowanego przez Wykonawcę parametru technicznego |
|  | Procesor (CPU) |  |  |
|  | Rodzaj procesora | Procesor w architekturze x86_64, dedykowany przez producenta do pracy w komputerach stacjonarnych (stacjach roboczych). |  |
|  | Ilość procesorów zainstalowanych | 1 |  |
|  | Liczba rdzeni (cores) w każdym z procesorów | 8 |  |
|  | Wydajności procesora według PassMark PerformanceTest - Passmark CPU Mark (http://www.passmark.com/products/pt.htm) | 19 790 |  |
|  | Producent procesora | Podać |  |
|  | Model/oznaczenie katalogowe procesora | Podać |  |
|  | Pamięć RAM |  |  |
|  | Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 256 GB |  |
|  | Rodzaje obsługiwanej pamięci RAM | Pamięć RAM rejestrowana (ECC) |  |
|  | Zainstalowana ilość pamięci RAM | 32 GB |  |
|  | Rodzaj zainstalowanej pamięci RAM | Pamięć RAM typu DIMM o przepustowości 2666 MT/s |  |
|  | Liczba kanałów kontrolera pamięci RAM | 4 |  |
|  | Pamięć masowa |  |  |
|  | Kontrolery dyskowe | Kontroler SATA 6Gb/s, liczba portów – 8, obsługa poziomów RAID 0,1,5,10 Kontroler NVMe ze złączem M.2, obsługa poziomów RAID 0,1 |  |
|  | Obsługiwane dyski twarde: | 2x NVMe M.2 6x 2,5” SATA 5x 3,5” SATA Wymagana jest dostępność dysków z technologią SED (Self Encrypting Drive) dedykowanych do pracy z oferowaną stacją roboczą, oraz ich obsługa przez stację roboczą |  |
|  | Zainstalowane dyski twarde | 1x 1TB SSD NVMe M.2 |  |
|  | Zainstalowany napęd optyczny | Napęd DVD-/+RW 16x |  |
|  | Złącza wewnętrzne |  |  |
|  | Złącza PCI Express (PCI-E) v. 3 | 2x x16 1x x8 1x x4 1x x1 |  |
|  | Złącza PCI 32bit | Co najmniej jedno złącze PCI 32 bit |  |
|  | Złącza zewnętrzne |  |  |
|  | Liczba portów USB 3.1 (łącznie) | 8 |  |
|  | Liczba portów USB 3.1 z przodu obudowy | 2 |  |
|  | Liczba portów USB-C w wersji 3.1 | 2 |  |
|  | Pozostałe złącza | 1x port szeregowy RS-232, 2x porty PS/2 1x mini jack audio line-out 1x mini jack audio line-in/mikrofon |  |
|  | Interfejs sieciowy Ethernet | 1x 1Gb Ethernet ze złączem RJ45, obsługą standardów PXE, Wake On Lan, Jumbo frames. |  |
|  | Karta graficzna |  |  |
|  | Zastosowana karta graficzna musi być w pełni kompatybilna z technologią CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture) | Potwierdzić |  |
|  | Zastosowana karta graficzna musi być dedykowana przez producenta do pracy w stacjach graficznych | Potwierdzić |  |
|  | Wielkość i rodzaj pamięci graficznej | 5GB GDDR5 |  |
|  | Standard podłączenia karty graficznej | PCI-E v. 3.0 x16 |  |
|  | Złącze zewnętrzne | 4x Display Port, możliwość wyświetlania na 4 ekranach jednocześnie |  |
|  | Obsługiwana maksymalna rozdzielczość | 5120x2880 na 4 ekranach jednocześnie |  |
|  | Liczba jednostek cieniujących (CUDA cores) | 1024 |  |
|  | Maksymalny pobór mocy | Nie większy niż 75W |  |
|  | Obsługiwane API | Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, DirectX 12.0, Vulkan 1.0 |  |
|  | Przepustowość pamięci RAM | 140 GB/s |  |
|  | Sprzętowe wsparcie dla wygładzania linii (antyaliasingu) w trybie 2D | Potwierdzić |  |
|  | Sprzętowe wsparcie dl operacji logicznych OpenGL | Potwierdzić |  |
|  | Sprzętowa obsługa co najmniej 8 obszarów wydzielonych (clip regions) dla grafiki 2D w sytuacji korzystaniu z trybu łączącego wyświetlanie grafiki 2D i 3D w OpenGL | Potwierdzić |  |
|  | Sprzętowa obsługa płaszczyzn przekroju (clip planes) w OpenGL | Potwierdzić |  |
|  | Sprzętowa obsługa poczwórnego buforowania stereo (Quad-Buffered Stereo) w OpenGL | Potwierdzić |  |
|  | Obudowa i zasilanie |  |  |
|  | Zasilanie – wymagania ogólne | Stacja robocza musi mieć możliwość zasilania ze źródła zasilania AC 230V. |  |
|  | Moc zasilacza | 950W |  |
|  | Sprawność zasilacza | 90% |  |
|  | Obudowa | Obudowa wolnostojąca typu tower, maksymalna wysokość 43 cm. Konstrukcja obudowy musi umożliwiać beznarzędziowy montaż napędów oraz kart rozszerzeń. Stacja robocza musi być oznaczona niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie. Obudowa musi być zaopatrzona w czujnik otwarcia oraz wizualny system diagnostyczny dla testu POST, sygnalizujący problemy z podstawowymi elementami stacji roboczej (co najmniej CPU, RAM, chipset, BIOS). |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, wbudowane głośniki | Potwierdzić |  |
|  | Model karty dźwiękowej | Podać |  |
|  | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera oraz nazwę modelu oferowanego komputera. BIOS musi zawierać niepowtarzalny numer seryjny komputera. BIOS musi zawierać graficzną konsolę konfiguracyjną możliwą do obsługi klawiaturą bądź myszą. BIOS musi mieć funkcję szybkiego wyboru urządzenia z którego będzie uruchomiony system operacyjny bez uruchamiania BIOS setup (tzw. Boot menu). BIOS musi mieć funkcję zbierania i zapisywania incydentów z możliwością przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego. |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 10 Pro Microsoft Windows 7 Pro – dopuszczana obsługa w formie downgrade z Windows 10 Pro Red Hat Enterprise Linux 7.3 Ubuntu Linux 16.04 Suse Linux - SLES 12 SP2 |  |
|  | Zaoferowany system operacyjny | Komputer musi być zaoferowany z systemem operacyjnym Windows 10 Pro, ze względu na wymagania dotyczące kompatybilności z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego (sieć oparta o technologię Active Directory) |  |
|  | Niezawodność oraz jakość wytworzenia | Wymagane są dokumenty poświadczające, że oferowana stacja robocza jest produkowana zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-EN ISO 50001 Wymagane są dokumenty poświadczające, że głośność urządzenia mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi nie więcej niż 30 dB |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie | Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) |  |

III. Przełącznik sieciowy

Wymagana liczba sztuk – 1 (jedna).

| Nr | Informacje ogólne | Wymagania | Oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Nazwa parametru technicznego | Minimalna wartość wymaganego przez Zamawiającego parametru technicznego | Wartość oferowanego przez Wykonawcę parametru technicznego |
|  | Urządzenie w dostosowane do montażu w standardowej szafie teleinformatycznej (rack) 19”, dostarczone wraz z koniecznymi elementami montażowymi. | Potwierdzić |  |
|  | Maksymalna zajętość miejsca w szafie rack | 1U |  |
|  | Minimalna ilość portów 10M/100M/1G/10GBaseT Ethernet (RJ45) | 12 |  |
|  | Minimalna ilość portów na wkładki 10Gigabit Ethernet SFP+ / SFP. | 4 |  |
|  | Obsługa autonegocjacji dla portów RJ45 BaseT, oraz MID-X dla połączeń 10M/100M | Tak |  |
|  | Rodzaje obsługiwanych wkładek SFP/SFP+ | 1000BASE-X: MMF, SMF 10GBASE-LR 10GBASE-SR |  |
|  | Minimalna ilość zainstalowanych wkładek SFP+ 10GBASE-LR ze złączem LC znajdujących się na liście dedykowanych przez producenta przełącznika. | 4 |  |
|  | Minimalna ilość obsługiwanych adresów MAC | 16 000 |  |
|  | Minimalna ilość obsługiwanych sieci typu VLAN | 4000 |  |
|  | Minimalna przepustowość przełącznika | 320 Gb/s |  |
|  | Minimalna wielkość obsługiwanych ramek jumbo | 9 KB |  |
|  | Obsługiwane protokoły sieciowe | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3 an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |  |
|  | Liczba interfejsów IPv4 | 16 |  |
|  | Liczba statycznych tras IPv4 | 32 |  |
|  | Funkcje QoS (ang. Quality of Service) | Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP Obsługa 8 kolejek priorytetowania Harmonogram kolejek: SP, WRR, SP+WRR Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych Voice VLAN |  |
|  | Funkcje przełącznika warstwy 2 i 3 | Routing statyczny DHCP Relay DHCP Server IGMP Snooping V1/V2/V3 Agregacja portów przy pomocy protokołu LACP, 14 grup agregacji obejmujących 8 portów każda STP/RSTP/MSTP Filtrowanie/ochrona BPDU Ochrona TC/Root Wykrywanie połączeń loopback Kontrola przepływu 802.3x LLDP, LLDP-MED |  |
|  | Funkcje zabezpieczania transmisji | AAA Port Security DHCP Snooping Wiązanie IP-MAC-Port ARP Inspection Uwierzytelnianie 802.1x oraz Radius Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control Ochrona przed atakami DoS Filtrowanie pakietów w warstwach 2, 3, 4 oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC, adres IP, porty TCP/UDP |  |
|  | Funkcje związane z obsługą protokołu IP v.6 | Obsługa TCP v6/UDP v6 Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping IPv6 neighbor discovery (ND) Path maximum transmission unit (MTU) discovery Internet Control Message Protocol (ICMP) v6 Klient DHCP v6 Tracert v6 |  |
|  | Funkcje diagnostyczne | Możliwość konfiguracji port mirroring Obsługa VCT (Virtual Cable Test) Obsługa ICMP ping Możliwość monitorowania zajętości CPU, RAM Dostęp do przeglądania logów urządzenia Możliwość wysyłania logów urządzenia na zewnętrzny serwer usługi syslog Możliwość eksportu logów urządzenia do pliku |  |
|  | Zarządzanie | Graficzna konsola zarządzająca dostępna przez http/HTTPS Tekstowa konsola zarządzająca dostępna przez TELNET/SSH Obsługa SNMP v1/v2c/v3 Obsługa RMON Możliwość aktualizacji firmware przez przeglądarkę internetową oraz TFTP Możliwość posiadania dwóch niezależnych obrazów firmware z możliwością wyboru który ma zostać załadowany (dual image) Możliwość eksportu/importu konfiguracji z/do pliku |  |
|  | Gwarancja | 60 miesięcy gwarancji „door to door” - w wypadku konieczności dostarczenia urządzenia do serwisu w celu naprawy, koszty transportu ponosi Wykonawca. |  |

IV. Wymagania dotyczące gwarancji oraz wsparcia technicznego na serwer obliczeniowy oraz stację roboczą - konsolę:

- Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji  producentów urządzeń na sprzęt i oprogramowanie na okres nie krótszy niż 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania lub zapewnienia wykonania bezpłatnych napraw gwarancyjnych. Zamawiający musi mieć możliwość otrzymywania bezpłatnych aktualizacji oprogramowania urządzeń.

- Naprawy gwarancyjne muszą być realizowane w miejscu instalacji sprzętu.

- W okresie gwarancji Zamawiający musi mieć możliwość bezpłatnego dokonywania zgłoszeń serwisowych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku dla serwera obliczeniowego oraz w dni robocze w godzinach 8 – 17 dla konsoli – stacji roboczej, w formie faxu, pocztą email i telefonicznie, przez dedykowaną do tego celu telefoniczną linię zgłoszeniową utrzymywaną przez Wykonawcę lub producentów urządzeń.

- W wypadku zgłoszenia usterki Zamawiający wymaga natychmiastowej reakcji w zakresie zdalnej diagnostyki problemu, oraz rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu zgłoszenia.

- Usługi serwisowe w ramach uprawnień gwarancyjnych muszą być wykonywane zgodnie z normą ISO 9001:2000. Podmiot wykonujący usługę musi posiadać autoryzację producentów urządzeń na świadczenie usług serwisowych.

- Wymagane jest dostarczenie oświadczenie producentów urządzeń, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

- Dla serwera obliczeniowego zamawiający wymaga bezpłatnego dostępu do usługi wsparcia technicznego przez cały okres trwania gwarancji, świadczonej telefonicznie przez wykwalifikowany personel techniczny Wykonawcy lub producentów urządzeń, dostępnej 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

- W razie awarii dyski twarde, w tym również napędy SSD, pozostają własnością Zamawiającego.

- Producenci urządzeń muszą oferować możliwość odpłatnego przedłużenia okresu gwarancji na co najmniej 7 lat od daty podpisania protokołu odbioru dostawy dla serwera obliczeniowego i 5 lat dla konsoli – stacji roboczej.

…………………………..……….., dnia …………………….. 2019 r.                                ……………………………………………………………………….

podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

wykonawcy (składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)